### MODELLO 2.2

Procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani.

Lotto 2 – Fornitura di n° 2 vasche ribaltabili da 7 mc con attrezzatura di costipamento

REQUISITI TECNICI DELLA PROPOSTA

Qualora alcune caratteristiche derogassero alle specifiche minime indicate, nella Relazione Tecnica devono essere evidenziate le motivazioni di tali deroghe, dimostrando che la soluzione proposta è tecnicamente migliorativa o comunque equivalente rispetto a quella richiesta: in tal caso indicare nella colonna “Requisiti proposti” il n° di pagina della Relazione Tecnica ove si è riportata la suddetta motivazione.

La colonna Requisiti proposti deve essere

AUTOTELAIO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| Modello |  |  |
| Cilindrata ( cc ) |  |  |
| potenza ( KW ) |  |  |
| tara ( Kg ) |  |  |
| peso complessivo ( Kg ) |  |  |
| alimentazione | gasolio |  |
| cambio | automatico-robotizzato |  |
| lato guida | destra |  |
| emissioni | EURO 6 direttiva 595/2009 con successive m. e i. |  |
| presa di forza | sul cambio ad innesto manuale |  |

La colonna Requisiti proposti deve essere

ALLESTIMENTO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| capacità utile della vasca | ≥ 7 mc |  |
| materiale vasca | in acciaio : specificare materiale |  |
| spessore di fondo e scivolo | ≥ 3 mm |  |
| spessore pareti | ≥ 2 mm |  |
| larghezza max mezzo allestito |  |  |
| lunghezza max mezzo allestito |  |  |
| altezza max mezzo allestito |  |  |
| Portella su lato destro | Dichiarare dimensioni e altezza bordo inferiore da terra |  |
| dispositivo posteriore per caricare frazioni pesanti a bassa quota | Solidale ad AVC – quota di conferimento ≤ 1.400 mm – Volume utile ≥ 240 litri dati da dichiarare |  |
| caricamento e attacchi | Caricamento posteriore con attacchi voltacassonetti 1100 DIN – voltabidoni 120-240-360 litri a pettine – forche per differenti attacchi utilizzabili in modo indipendente |  |
| portata massima voltacontenitori | ≥ 700 Kg |  |
| stabilizzatori per scarico | Stabilizzatori posteriori a discesa automatica |  |
| avvisatore acustico | Azionato automaticamente in caso di retromarcia |  |
| scomparto per contenimento altre frazioni | V utile ≥ 120 litri posto su lato destro automezzo ( dati da dichiarare ) |  |
| fari rotanti | Almeno n. 2 , giallo-arancioni posti sul tetto della cabina e sulla parte posteriore dell’allestimento lato sinistro |  |
| fari da lavoro posteriori | Almeno n. 2 , di cui uno sul lato destro ed uno girevole |  |
| verniciatura | Minimo due mani di vernice, oltre strato antiruggine, motivo su sfondo bianco massimo 2 colori a scelta del committente |  |
| Tempo di scarico vasca piena (sec) ( 1 ) |  |  |
| Tempo ciclo completo alimentazione ( sec ) ( 2) |  |  |

( 1)  si intende la somma dei tempi di sollevamento vasca – svuotamento vasca piena – abbassamento vasca

( 2)  si intende la somma dei tempi di presa e sollevamento bidone 240 litri  – svuotamento nella vasca  – abbassamento e sgancio bidone

La colonna Requisiti proposti deve essere

ATTREZZATURA DI COSTIPAMENTO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| pala di costipamento | realizzata o rivestita (per le parti a contatto con i rifiuti) in acciaio antiusura (durezza Brinell minima non inferiore a 400 HB ) - dichiarare tipo acciaio e spessore |  |
| spessore pareti pala |  |  |
| rapporto di compattazione | ≥ 3 : 1 |  |
| ciclo di compattazione | sia automatico che manuale |  |
| copertura superiore vasca in marcia | ≥ 70% |  |
| durata ciclo di compattazione ( 3 ) |  |  |

( 3)  si intende la somma dei tempi per apertura pala – uscita carrello – chiusura pala – rientro carrello

La colonna Requisiti proposti deve essere

AUTOMEZZO ALLESTITO			compilata in tutti i campi

| Requisito | Requisiti e prestazioni minime dell’automezzo non derogabili art. 21.2 del Capitolato Speciale | Requisiti proposti |
| --- | --- | --- |
| portata utile al netto dell’allestimento | ≥ 2.200 Kg |  |
| Predisposto per la raccolta delle seguenti frazioni: | frazione secca residua – frazione organica – plastica – carta- verde - vetro |  |
| Funzionamento quale mezzo satellite | Possibilità di scarico entro autocompattatore ad altezza di 1.250 mm |  |

Data	  ___________________________               						Firma Legale Rappresentante

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITà DEL FIRMATARIO                                             _____________________________________________

N.B.  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48 del d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firma  _______________________________     per l’impresa _________________________________________

( timbro e firma leggibile )

Firma  _______________________________    per l’impresa __________________________________________

( timbro e firma leggibile )

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredato di timbro della società e siglato daI firmatari